## Slide 1
주요 실적_청정 결과 컨설팅 리포트 성능 개선
통계 테이블 분리
리포트 조회 시 대용량 이력 테이블 JOIN을 없애고, 7일 통계 테이블을 따로 두어 지연시간을 줄였다
□ 문제 상황
- 컨설팅 리포트가 청정 결과(cleanResult)를 대용량 이력 테이블과 JOIN해 조회
- 이력 데이터가 쌓일수록 리포트 생성 지연시간 증가
□ 개선 방식 — 통계 테이블 분리 (4단계)
STEP 1
결과 수신
기기 → 서버
청정·구역청정
결과 메시지 수신
STEP 2
통계 적재
HistoryMapper
수신 시점에
통계 테이블 기록
STEP 3
기간 관리
최근 7일
리포트에 필요한
기간만 유지
STEP 4
리포트 조회
통계 테이블
단독 조회로
JOIN 제거
□ AS-IS / TO-BE
구분 | AS-IS | TO-BE
조회 대상 | 대용량 이력 테이블 JOIN | 7일 통계 테이블 단독 조회
집계 시점 | 리포트 요청 시마다 집계 | 결과 수신 시점에 미리 적재
조회 지연 | [기입] | [기입]
□ 구현 내역 (’26.7)
- ResponseDeviceService: 청정·구역청정 결과 수신 시 통계 적재 호출
- HistoryMapper / History.xml: 7일 통계 적재 SQL 추가 (약 150 lines)
【 리포트 조회 구조 비교 】
AS-IS
컨설팅 리포트
조회 요청
요청마다 JOIN
청정 결과 이력
대용량
+
기기·구역
정보
TO-BE
기기 (A1)
청정 결과 전송
결과 수신
ResponseDeviceService
1
이력 테이블
기존 유지
7일 통계 테이블
신규
2
컨설팅 리포트
조회 요청
단독 조회 (JOIN 없음)
3
① 결과 수신 시점에 적재 ② 최근 7일 통계만 유지 ③ 리포트는 통계 테이블만 조회
【 기대 효과 】
리포트 응답
지연시간 감소
DB 부하
대용량 JOIN 제거
확장성
데이터 누적 영향 최소화